## Приложение 1

к техническому регламенту

Таможенного союза

"О безопасности упаковки"

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

БЕЗОПАСНОСТИ И НОРМАТИВЫ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗ УПАКОВКИ

(УКУПОРОЧНЫХ СРЕДСТВ), КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

### Таблица 1

| Наименование материала изделия | Контролируемые показатели | ДКМ, мг/л | ПДК, в питье- вой воде, мг/л | Класс опас- ности <5> | ПДК с.с., мг/м3 в атм. воздухе | Класс опас- ности <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе |
| 1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полиизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
|  | Гептан | 0,100 | -- | 4 |  |  |
|  | Гексен | -- | -- | -- | 0,085 | 3 |
|  | Гептен | -- | -- | -- | 0,065 | 3 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
| 1.2. Полистирольные пластики: |
| 1.2.1. Полистирол блочный, ударопрочный | Стирол: | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Бензол | -- | 0,100 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Этилбензол | -- | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 |
| 1.2.2. Сополимер стирола с акрилонитрилом | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Акрилонитрил | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Бензальдегид | -- | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 |
| 1.2.3. АБС- пластики (акрилнитрил бутадиен стирольных пластиков) | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Акрилонитрил | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 |
|  | Альфа- метилстирол | -- | 0,100 | 3 | 0,040 | 3 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Этилбензол | -- | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 |
|  | Бензальдегид | -- | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
| 1.2.4. Сополимер стирола с метилметакрилатом | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Метилметакрилат | 0,250 | -- | 2 | 0,010 | 3 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
| 1.2.5. Сополимер стирола с метилмет- акрилатом и акрилонитрилом | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Метилметакрилат | 0,250 | -- | 2 | 0,010 | 3 |
|  | Акрилонитрил | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
| 1.2.6. Сополимер стирола с альфа- метилстиролом | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Альфа- метилстирол | -- | 0,100 | 3 | 0,040 | 3 |
|  | Бензальдегид | -- | 0,003 | 4 | 0,040 | 3 |
|  | Ацетофенон | -- | 0,100 | 3 | 0,003 | 3 |
| 1.2.7. Сополимеры стирола с бутадиеном | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Бутадиен | -- | 0,050 | 4 | 1,000 | 4 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | -- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
| 1.2.8. Вспененные полистиролы | Стирол | 0,010 | -- | 2 | 0,002 | 2 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Этилбензол | -- | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 |
|  | Кумол (изопропил бензол) | -- | 0,100 | 3 | 0,014 | 4 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
| 1.3. Поливинил- хлоридные пластики | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 2 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Винил хлористый | 0,01 | -- | 2 | 0,01 | 1 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Олово (Sn) | -- | 2,000 | 3 | -- | -- |
|  | Диоктилфталат | 2,000 | -- | 3 | 0,020 | -- |
|  | Дибутилфталат | Не допускается |
| 1.4. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат, поливиниловый спирт, сополи- мерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом | Винилацетат | -- | 0,200 | 2 | 0,150 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
|  | Гептан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
| 1.5. Полиакрилаты | Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
|  | Гептан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
|  | Акрилонитрил | 0,020 | -- | 2 | 0,030 | 2 |
|  | Метилакрилат | -- | 0,020 | 4 | 0,010 | 4 |
|  | Метилметакрилат | 0,250 | -- | 2 | 0,010 | 3 |
|  | Бутилакрилат | -- | 0,010 | 3 | 0,0075 | 2 |
| 1.6. Полиор- ганосилаксаны (силиконы) | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
| 1.7. Полиамиды |
| 1.7.1. Полиамид 6 (поликапроамид, капрон) | E-капролактам | 0,500 | -- | 4 | 0,060 | 3 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
| 1.7.2. Полиамид 66 (полигекса- метиленадипамид, найлон) | Гексаметилен- диамин | 0,010 | -- | 2 | 0,001 | 2 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
| 1.7.3. Полиамид 610 (полигекса- метиленсебаци- намид) | Гексаметилен- диамин | 0,010 | -- | 2 | 0,001 | 2 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
| 1.8. Полиуретаны | Этиленгликоль | -- | 1,000 | 3 | 1,000 | -- |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Бутилацетат | -- | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
| 1.9. Полиэфиры: |
| 1.9.1. Полиэтилен-оксид | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 <1> | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
| 1.9.2. Полипропилен- оксид | Метилацетат | -- | 0,100 | 3 | 0,070 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
| 1.9.3.Политетра- метиленоксид | Пропиловый спирт | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
| 1.9.4. Полифенилен-оксид | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
| 1.9.5. Полиэтиленте- рефталат и сополимеры на основе терефтале- вой кислоты | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Этиленгликоль | -- | 1,000 | 3 | 1,000 | -- |
|  | Диметилтерефта- лат | -- | 1,500 | 4 | 0,010 | -- |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 |  |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
| 1.9.6. Поликарбонат | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Метиленхлорид | -- | 7,500 | 3 | -- | -- |
|  | Хлорбензол | -- | 0,020 | 3 | 0,100 | 3 |
| 1.9.7. Полисульфон | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
| 1.9.8. Полифенилен- сульфид | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | Дихлорбензол | -- | 0,002 | 3 | 0,030 | -- |
|  | Бор (В) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
| 1.9.9. При использовании в качестве связующего: |
| Фенолофор- малфьдегидных смол | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
| кремнийорга- нических смол | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
| Эпоксидных смол | Эпихлоргидрин | 0,100 | -- | 2 | 0,200 | 2 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
| 1.10. Фторопласты: фторопласт-3 фторопласт-4, тефлон | Фтор-ион | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
|  | Гептан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
| 1.11. Пластмассы на основе фенолформальде- гидных смол (фенопласты) | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
| 1.12. Полиформальдегид | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
| 1.13. Аминопласты (карбамидо- и мелами- ноформальде- гидные) | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
| 1.14. Полимерные материалы на основе эпоксидных смол | Эпихлоргидрин | 0,100 | -- | 2 | 0,200 | 2 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 <1> | -- |
| 1.15. Иономерные смолы, в т.ч. серлин | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 <1> | 3 |
|  | Метиловый спирт | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 2 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | 3 |
| 1.16. Целлюлоза | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | -- |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 4 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 2 |
| 1.17. Эфирцеллю- лозные пластмассы (этролы) | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,010 | 4 |
|  | Ацетальдегид | -- | 2,000 | 4 | 0,010 | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 3 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
| 1.18. Коллаген (биополимер) | Формальдегид <1> | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Бутилацетат | -- | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |  |  |  |  |  |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
| 1.19. Резина и резино- пластиковые материалы (прокладки, уплотнители бидонов, уплотнительные кольца крышек для консервирования и т.д.) | Нитрил акриловой кислоты (НАК) | 0,02 | -- | -- | -- | -- |
|  | Тиурам Д | 0,03 | -- | -- | -- | -- |
|  | Каптакс | 0,15 | -- | -- | -- | -- |
|  | Цинк | 1,0 | -- | -- | -- | -- |
|  | Диоктилфталат (ДОФ) | 2,0 | -- | -- | -- | -- |
|  | Дибутилфталат (ДБФ) | Не допускается |
| 2. Парафины и воски |
| 2.1. Парафины и воски (покрытие для сыров и др.) | Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
|  | Гептан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
|  | Бенз(а)пирен | Не допускается | 1 |  |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | 0,100 | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
| 3. Бумага, картон, пергамент, подпергамент |
| 3.1. Бумага | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 |  | 2 |  |  |
|  | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
| 3.2. Бумага парафинированная | Дополнительно следует определять |
|  | Гексан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
|  | Гептан | 0,100 | -- | 4 | -- | -- |
|  | Бенз(а)пирен | Не допускается | 1 |  |  |
| 3.3. Картон | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Бутилацетат | -- | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 |  |
|  | изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | -- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
| Дополнительно следует определять: |
| Картон мелованный | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
| 3.4. Картон макулатурный <2> | Бутилацетат | -- | 0,100 | 4 | 0,100 | 4 |
|  | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | -- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
|  | Кадмий (Cd) | 0,001 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
| 3.5. Пергамент растительный | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Спирты: |
|  | Метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | -- | -- |
|  | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
| 3.6. Подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного) | Этилацетат | 0,100 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Эпихлоргидрин | 0,100 | -- | 2 | 0,200 | 2 |
|  | Е-капролактам | 0,500 | -- | 4 | 0,060 | 3 |
|  | Спирты: |
|  | Метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Бензол | -- | 0,010 | 2 | 0,100 | 2 |
|  | Толуол | -- | 0,500 | 4 | 0,600 | 3 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | -- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Кадмий (Cd) | 0,001 | -- | 2 | -- | -- |
| 4. Стекло <3> |
| 4.1. Стеклянные изделия |
| стекла бесцветные и полубелые | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- |
| стекла зеленые | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
| стекла коричневые | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
| - стекла хрустальные | Свинец (Pb) | <3> | -- | 2 | -- | -- |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Кадмий (Cd) | <3> | -- | 2 | -- | -- |
| дополнительно для бариевого хрусталя | Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
| Дополнительно следует определять при окрашивании: |
| в голубой цвет | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
| в синий цвет | Кобальт (Со) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
| в красный цвет | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
| в желтый цвет | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
|  | Кадмий (Cd) | <3> | -- | 2 | -- | -- |
|  | Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
| 5. Керамика <3> |
| 5.1. Керамические изделия | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Кадмий (Cd) | <3> | -- | 2 | -- | -- |
|  | Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
| 6. Фаянс и фарфор <3> |
| 6.1. фарфоровые и фаянсовые изделия | Свинец (Pb) | <3> | -- | 2 | -- | -- |
|  | Кадмий (Cd) | <3> | -- | 2 | -- | -- |
| Дополнительно следует определять при добавлении и использовании: |
| окиси кобальта | Кобальт (Со) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
| безсвинцовых глазурей | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Литий (Li) | -- | 0,030 | 2 | -- | -- |
| баритовых глазурей | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Барий (Ba) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
| дополнительно следует определять при использовании окрашенных глазурей: |
| розового цвета | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
| голубого цвета | Кобальт (Со) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
| желтого цвета | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
|  | Кадмий (Cd) | <3> | -- | 2 | -- | -- |
| 7. Полимерные материалы, используемые для покрытия упаковки (укупорочных средств) |
| 7.1. силикатные эмали (фритты) | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | -- | -- |
|  | Кобальт (Со) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
| 7.2. титановые эмали | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Бор (B) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | -- | -- |
|  | Кобальт (Co) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Мышьяк (As) | 0,050 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
| Дополнительно следует определять при окрашивании покрытия: |
| серого цвета | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
| синего цвета | Кобальт (Co) | 0,100 | -- | 2 | -- | -- |
| коричневого цвета | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | -- | -- |
| зеленого цвета | Хром (Cr 3+) | сум- марно 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 | -- | -- |
| розового цвета | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
| При нанесении покрытия: |
| На углеродистую и низколегированные стали | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- | -- | -- |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 | -- | -- |
| на алюминий и сплавы алюминиевые | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
| 8. Полимерные материалы, используемые для лакированной упаковки (укупорочных средств) |
| 8.1. эпоксифенольные лаки | Эпихлоргидрин | 0,100 | -- | 2 | 0,200 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | -- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | пропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,300 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Этилбензол | -- | 0,010 | 4 | 0,020 | 3 |
| 8.2. фенольно- масляные лаки | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 <1> | 2 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- |
| 8.3. белково- устойчивые эмали, содержащие цинковую пасту | Эпихлоргидрин | 0,100 | -- | 2 | 0,200 | 2 |
|  | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 | -- | -- |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- |
| 8.4. винилорган- соловым покрытие | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 <1> | 2 |
|  | Ацетальдегид | -- | 0,200 | 4 | 0,010 | 3 |
|  | Фенол | 0,050 | -- | 4 | 0,003 | 2 |
|  | Ацетон | 0,100 | -- | 3 | 0,350 | 4 |
|  | Винилацетат | -- | 0,200 | 2 | 0,150 | 3 |
|  | Винил хлористый | 0,010 | -- | 2 | 0,010 | 1 |
|  | Спирты: |
|  | метиловый | 0,200 | -- | 2 | 0,500 | 3 |
|  | изопропиловый | 0,100 | -- | 4 | 0,600 | 3 |
|  | бутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 3 |
|  | изобутиловый | 0,500 | -- | 2 | 0,100 | 4 |
|  | Ксилолы (смесь изомеров) | -- | 0,050 | 3 | 0,200 | 3 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 | -- | -- |
| Дополнительно следует определять при использовании: |
| алюминиевой пудры для пигментации лака | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
| тары из алюминия, алюминиевых сплавов | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 | -- | -- |
| 9. Древесина и изделия из нее, натуральная и прессованная пробка |
| Древесина и изделия из нее | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |
| Натуральная и прессованная пробка | Формальдегид | 0,100 | -- | 2 | 0,003 | 2 |

Примечание: миграция вредных веществ, выделяющихся из упаковки (укупорочных средств), изготовленной из комбинированных материалов, исследуется только из слоя, непосредственного контактирующего с пищевыми продуктами, включая детское питание.

--------------------------------

<1> Для всех видов оболочек искусственных белковых суммарное количество альдегидов (в т.ч. формальдегида) ДКМ - 0,8 мг/л.

<2> Бумага и картон, содержащие макулатуру, могут быть использованы только для упаковки пищевых продуктов с влажностью не более 15%.

<3> ДКМ свинца и кадмия для упаковки из стекла, фарфора и фаянса, керамики приведены в таблице 2.

<4> При оценке материалов и изделий, предназначенных для упаковки продуктов детского питания для детей раннего возраста, миграция химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности, не допускается.

<5> Исследования миграции вредных веществ в водную модельную среду проводятся для упаковки, предназначенной для хранения продукции с влажностью более 15%, в воздушную модельную среду - для продукции с влажностью менее 15%.

<6> Для упаковки и укупорочных средств, произведенных из полимерных материалов и пластических масс на их основе, дополнительно определяется изменение кислотного числа.

### Таблица 2

Санитарно-гигиенические нормативы

свинца и кадмия, выделяющихся из стекла, фарфора и фаянса

и изделий из них, керамических изделий

| Тип упаковки | Контролируемые показатели | Единица измерения | ДКМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Упаковка до 1,1 л | кадмий | мг/л | 0,5 |
|  | свинец | мг/л | 2,0 |
| Упаковка более 1,1 л | кадмий | мг/л | 0,5 |
|  | свинец | мг/л | 2,0 |

### Таблица 3

Санитарно-гигиенические показатели

безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из металлов

и сплавов, применяемых для изготовления упаковки

(укупорочных средств)

| Наименование материала изделия | Контролируемые показатели | ДКМ, мг/л | ПДК в питьевой воде, мг/л | Класс опасности <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Алюминий первичный |  |  |  |  |
| особой чистоты | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
| высокой чистоты | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- |
|  | Кремний (Si) | -- | 10,000 | 2 |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 |
| технической чистоты | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- |
|  | Кремний (Si) | -- | 10,000 | 2 |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 |
| 2. Сплавы алюминия: |  |  |  |  |
| деформируемые | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Ванадий (V) | 0.100 | -- | 3 |
| литейные | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 |
|  | Кремний (Si) | -- | 10,000 | 2 |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 |
| 3. Все виды стали, включая сталь углеродистую качественную, хромистую хроммарганцевую | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Хром (Cr 3+) | 28 сумммарно 0,100 | -- | 3 |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 |
| 3.1. Для других видов стали дополнительно следует определять: |
| углеродистая, низколегированные стали | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 |
| хромокремнистая | Кремний (Si) | -- | 10,000 | 2 |
| хромованадиевая | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 |
| Хром-марганцевотитановая | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 |
| кремнемарганцевая и хромкремнемарганцевая | Кремний (Si) | -- | 10,00 | 2 |
| хромомолибденовая | Молибден (Mo) | 0,250 | -- | 2 |
| хромоникелевольфрамовая и хромоникелемолибденовая | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Вольфрам (W) | 0,050 | -- | 2 |
|  | Молибден (Mo)¦ | 0,250 | -- | 2 |
| хроммолибденалюминиевая и хромовоалюминиевая | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
|  | Молибден (Mo)¦ | 0,250 | -- | 2 |
| хромникелевольфрамо- ванадиевая | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Ванадий (V) | 0.100 | -- | 3 |
|  | Вольфрам (W) | 0,050 | -- | 2 |
| коррозионностойкая и жаростойкая, качественная горячекатанная | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
| низколегированная жаропрочная перлитного класса | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | -- | 2 |
|  | Ванадий (V) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 |
| жаропрочные мартенситного и мартенсито-ферритного классов | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | -- | 2 |
|  | Ванадий (V) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Вольфрам (W) | 0,050 | -- | 2 |
| жаропрочные аустенитного класса | Никель (Ni) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | -- | 2 |
|  | Вольфрам (W) | 0,050 | -- | 2 |
|  | Ниобий (Nb) | -- | 0,010 | 2 |
|  | Титан (Ti) | 0,100 | -- | 3 |
| 4. Припои на основе сплавов свинца: |
| - оловянно-свинцовые | Олово (Sn) | -- | 2,000 | 3 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 |
| 5. Цинк и его сплавы | Цинк (Zn) | 1,000 | -- | 3 |
|  | Свинец (Pb) | 0,030 | -- | 2 |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- |
|  | Кадмий (Cd) | 0,001 | -- | 2 |
|  | Медь (Cu) | 1,000 | -- | 3 |
|  | Алюминий (Al) | 0,500 | -- | 2 |
|  | Хром (Cr 3+) | суммарно 0,100 | -- | 3 |
|  | Хром (Cr 6+) |  | -- | 3 |
|  | Молибден (Mo) | 0,250 | -- | 2 |
|  | Марганец (Mn) | 0,100 | -- | 3 |
|  | Ванадий (V) | 0.100 | -- | 3 |
|  | Железо (Fe) | 0,300 | -- | -- |