## Приложение 6

к техническому регламенту

Таможенного союза

"О требованиях к автомобильному

и авиационному бензину,

дизельному и судовому топливу,

топливу для реактивных

двигателей и мазуту"

(ТР ТС 013/2011)

ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ АВИАЦИОННОГО БЕНЗИНА

┌───────────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐

│Характеристики авиационного бензина│ Единица измерения │      Нормы      │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Октановое число по моторному       │         -         │       91        │

│методу, не менее                   │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Сортность <*> (богатая смесь), не  │         -         │       115       │

│менее                              │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Температура начала кристаллизации, │        °C         │    минус 60     │

│не выше                            │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Содержание механических примесей и │         -         │   отсутствие    │

│воды                               │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Давление насыщенных паров          │        кПа        │    29,3 - 49    │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Фракционный состав:                │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│   10 процентов отгоняется при     │        °C         │       82        │

│температуре не выше                │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│   50 процентов отгоняется при     │        °C         │       105       │

│температуре не выше                │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│   90 процентов отгоняется при     │        °C         │       170       │

│температуре не выше                │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│   остаток от разгонки, не более   │         %         │       1,5       │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│   потери от разгонки, не более    │         %         │       1,5       │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Содержание фактических смол, не    │    мг/100 см3     │        3        │

│более                              │                   │                 │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Массовая доля общей серы, не более │         %         │      0,03       │

├───────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤

│Цвет                               │         -         │     зеленый     │

├───────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┤

│<*> Определяется на  стадии  подготовки  производства  и  гарантируется  │

│изготовителем.                                                           │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘